Средство чистящее

«Рифей – Щелочной»

ФОРМУЛА 1

Свидетельство о государственной регистрации

№RU. 66.01.40.015.E.000080.04.13 от 30.04.2013г.

ТУ 2383-004-30834464-2012

| Область применения | Применяется для мойки различных видов поверхностей: из линолеума, ПВХ, керамической плитки, мрамора, гранита, искусственного камня. Рекомендуется использовать для повседневной машинной и ручной уборки полов, мойки стен, различных предметов мебели, в жилых, административных помещениях, на вокзалах, в гостиницах, медицинских учреждениях, продуктовых и промышленных складах, на транспорте, в коммунальном хозяйстве и быту. |
| --- | --- |
| Свойства | Слабощелочное концентрированное моющее обезжиривающее средство с антистатическим эффектом. Активные компоненты, входящие в состав, предотвращают образование известкового налета, что продлевает срок службы оборудования. Средство хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо (без выделения вредных веществ), не содержит фосфатов, пожаро- и взрывобезопасно, химически стабильно в воде и на воздухе. При соблюдении рекомендаций по применению не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, при высыхании не оставляет разводов. Экономично в использовании, эффективно в воде любой жесткости. |
| Рекомендации по применению | Перед использованием взболтать! Концентрация рабочего раствора определяется степенью загрязнения, согласно нижеприведенной таблице. Для ускорения процесса мойки и усиления эффекта рекомендуется использовать теплые или горячие рабочие растворы, т. е. разводить средство в горячей (40 – 70 °С) воде. Средство используется для струйной, машинной мойки – в этом случае руководствоваться инструкцией к технике. Действия при ручной мойке: приготовить рабочий раствор необходимой концентрации; нанести рабочий раствор на очищаемую поверхность при помощи трущих элементов (щеток, швабр, ветоши и т.п.); выждать 5 – 10 минут, обрабатывая поверхность трущими элементами; повторить обработку при необходимости. |
|  | Примерные концентрации рабочего раствора приведены ниже в таблице. |
| Вид/степень загрязнения Рекомендуемая концентрация рабочего раствора, % Количество концентрата для получения 10 л рабочего раствора Очень сильные (въевшиеся масляные, сажевые, застарелые и т.п) 20 – 40 2 – 4 л Сильные (производственные помещения промпредприятий, ремонтных мастерских, замасленные поверхности и т.п.) 10 – 20 1 – 2 л Средние (полы, стены, грязь на грубых поверхностях) 5 – 7 0,5 – 0,7 л Слабые (полы, стены, двери помещений при ежедневной уборке) 1 – 2 100 – 200 мл Окончательный выбор необходимой концентрации моющего средства «Рифей – Щелочной» ФОРМУЛА 1 остается за ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, который выбирает ее исходя из конкретных условий применения. |
| Технические характеристики | Состав: Питьевая вода, каустическая, ЧАС, комплексообразователи, регулятор пенообразования, ароматическая добавка, пищевой краситель. Внешний вид: прозрачная жидкость желтого цвета. Допускается выпадение естественного осадка, вследствие чего возможно помутнение средства, что не влияет на качественные характеристики средства Плотность: 1,03 – 1,08 г/см3 рН 1%-го раствора: 8,0 – 10,0 ед. |
| Меры предосторожности | Соблюдать правила безопасности при работе с моющими средствами. Использовать резиновые перчатки. Концентрат хранить в закрытой таре. При попадании в глаза, на кожу обильно промыть проточной водой. Не смешивать с кислотами. Не глотать. При попадании в желудок рвоту не вызывать, выпить 1 л теплой воды с 3 – 5 таблетками активированного угля. С осторожностью использовать на деревянных и алюминиевых поверхностях, предварительно протестировав на незаметном участке. |

Гарантийный срок хранения средства 24 месяца.